Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (Основной чертеж), (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (М 1:5 000) |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (М 1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	9

2. Природные условия развития территории					11

2.1. Климат										11

2.2. Почвы										12

2.3. Растительный и животный мир						12

2.4. Инженерно-геологические условия						12

2.5. Оценка инженерно-строительных условий					15

3.Современное состояние поселения							16

3.1. Земельный фонд								16

3.2. Население									16

3.3. Социально-экономическая ситуация					18

3.4. Социально-бытовая инфраструктура					19

3.5. Потенциал территории								21

4. Возможные направления развития поселения					22

5. Функционально-планировочная организация территории поселения	23

5.1. Проблемы территориального развития					23

5.2. Планировочная организация территории поселения			24

5.3. Функциональное зонирование территории поселения			27

5.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов			31

6. Транспортная инфраструктура							32

7. Инженерная инфраструктура							35

7.1. Водоснабжение								35

7.2. Водоотведение бытовых стоков						37

7.3. Электроснабжение								39

7.4. Теплоснабжение								41

7.5. Санитарная очистка								42

7.6. Связь										44

8. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                            среды												46

8.1. Техногенная нагрузка							46

8.2. Состояние геологической среды						46

8.3. Состояние атмосферного воздуха					47

8.4. Состояние поверхностных и подземных вод				47

8.5. Состояние почвенного покрова						48

8.6. Состояние проблемы бытовых отходов					49

8.7. Зоны с особыми условиями использования территории		49

8.8. Комплексная оценка территории						54

8.10. Мероприятия по охране окружающей среды				55

9. Охрана объектов культурного наследия						57

10. Список использованных материалов						59

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Юртинского городского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положения о территориальном планировании  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», Материалы по обоснованию Генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», начальнику управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Горячеву А.В. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» образовано в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области»  №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Начало границы муниципального образования: северо-западная окраина поселка Юрты. Промышленная площадка ОАО "Юртинсклес", дорога по краю промышленной площадки на юго-запад, по правой стороне дороги, по опушке леса, далее – по опушке леса до полосы отвода Транссибирской железнодорожной магистрали, пересекая Транссибирскую железнодорожную магистраль, включая все постройки западной окраины поселка Юрты, на юг, до забора ООО "Юртекс" и далее по границе участка ООО "Юртекс", исключая этот участок из площади поселка Юрты. По южной окраине поселка Юрты, включая все жилье и их земельные участки до пересечения с полосой отвода Транссибирской железнодорожной магистрали, пересекая ее в направлении на северо-запад, до забора СПТУ N 58, далее по забору СПТУ N 58, включая его в площадь землепользования. От угла северо-восточной стороны забора СПТУ N 58 граница поворачивает на северо-запад и проходит по краю земельных участков жилой застройки пос.Юрты, до полевой дороги в сторону пруда, и далее - по этой дороге до пересечения с дорогой на свалку, поворачивает по этой дороге на северо-запад, доходит до автомобильной грунтовой дороги, идущей к северо-восточной окраине пос.Юрты, поворачивает на запад, идет по краю этой дороги к пос. Юрты, захватывая северо-восточную окраину жилой застройки пос.Юрты, до шоссе, идущему от Московского тракта (М-53) до поселка Юрты. От пересечения границы поворачивает на северо-восток и проходит по правому кювету от пос. Юрты в сторону Московского тракта (М-53), пересекает р. Черемховая, от развилки с лесовозной дорогой пересекает шоссе, идет по правому кювету лесовозной дороги, до поворота этой дороги в районе пересечения с разобранной узкоколейной железной дорогой. От пересечения границы поворачивает на запад и проходит по северной окраине пос. Юрты, включая все жилые постройки и земельные участки к ним до северо-западной окраины, где поворачивает на юг и идет по краю земельных участков жилой застройки до начальной точки описания границы.

Юртинское городское поселение расположено в центральной части Тайшетского района и окружено со всех сторон землями Половино-Черемховского сельского поселения.

В состав территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» входят земли рабочего поселка Юрты.

Поселок Юрты расположен в 40 километрах к северо-западу от города Тайшета. Удален от реки Бирюса на 20 километров.

Рабочий поселок расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали. В двух километрах севернее поселка проходит автомобильная федеральная трасса М-53.

Расстояние до крупнейшего города Восточной Сибири – Красноярска, составляет 343 километра, до областного центра города Иркутска 706 километров. Ближайший город на восток – Тайшет, на запад ближайший город – Канск.

Транспортно-географическое положение Юртинского муниципального образования «Юртинское городское  поселение» благоприятно для хозяйственной деятельности и жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Климат

Климат территории Юртинского городского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет –0,3-3,0°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум температур составляет -50°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 200 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-+16°С.

Средняя максимальная температура составляет 24,8°С, абсолютный максимум достигает +36°С.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туман.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Юртинского городского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Растительный и животный мир

Юртинское городское поселение с запада и севера окружено таёжными лесами.

В лесах произрастает сосна, кедр, ель, берёза, осина и т.д.

В лесах много грибов и ягод.

В самом поселении проводятся большие работы по его озеленению.

В настоящее время многие деревья находятся в неудовлетворительном состоянии,  их приходится спиливать и высаживать новые.

В летнее время производятся посадки цветов, оформление клумб, скашивание травы.

В Юртинском городском поселении обустроен сквер для массового отдыха населения.

2.4. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» приурочена к плоским участкам плато.

Крупных водотоков на территории поселения нет.

Крайняя северо-восточная часть рабочего посёлка Юрты на небольшом протяжении рассекается речкой Черемховая.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения низкая и не превышает 0,1.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 280 до 270 м. Отмечается слабый уклон поверхности к северу.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы,  в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 2-5 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми породами с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

Основаниями всех сооружений  на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, характеризующиеся высокой фациальной изменчивостью и наличием специфических грунтов – просадочных и набухающих.

Глинистые грунты обычно пучинистые.

Наличие на территории поселения  просадочных и набухающих пучинистых грунтов значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Водоносными являются четвертичные аллювиальные отложения и трещиноватые породы ордовика.

Водоносный комплекс аллювиальных отложений представлен песчано-глинистыми и валунно-галечниковыми разностями.

Глубина залегания подземных вод аллювиальных отложений – 1,0-10,5 м. Мощность водоносного горизонта достигает 2,2-3,5 м. Величина коэффициента фильтрации изменяется в широких пределах  (0,3-16,8 м/сут).

По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Водоносные горизонты слабо защищены от проникновения в них загрязняющих веществ.

Водоносный горизонт трещиноватых песчаников, мергелей ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому,  сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт залегает на глубине 50-80 м, пьезометрический уровень  устанавливается на глубине 5-2 м.

По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Юртинского поселения,  приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500 -1000 м могут быть вскрыты в любой точке Юртинского  городского поселения.

Источником водоснабжения поселка служат подземные воды. Водопроводное обеспечение осуществляется от 6 водозаборных скважин.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Юртинского городского поселения имеют место подтопление, оползни, эрозия, просадочность и набухание,  криогенные явления.

Подтопление отмечается в южной части Юртинского городского поселения в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Определённую роль в подтоплении территории играют и техногенные факторы, такие, как утечки из водонесущих коммуникаций, «мокрый» режим производства и др.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей

Эрозия. Развитие в верхней части геологического разреза рассматриваемой территории легко размываемых грунтов и слабый уклон поверхности на север обусловливают развитие площадной эрозии. Активизация этого процесса происходит во время сильных дождей на участках с нарушенным растительным покровом.

Просадочные деформации связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Деформации, обусловленные набуханием возможны на участках распространения глинистых пород  при их замачивании.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.5. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, определяемые развитием таких процессов, как подтопление, плоскостная эрозия, просадки, набухание, мерзлотные явления,  фациальная изменчивость пород, высокое положение уровня подземных вод территории Юртинского городского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную подготовку территории, предшествующую строительству.

Территории, затапливаемые паводком, исключаются из градостроительного освоения. На территории поселения – это небольшая северо-восточная часть, затапливаемая паводковыми водами р. Черемховая.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Земельный фонд

Площадь Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» составляет 604 га, из них площадь застроенных земель 494 га, площадь зеленых насаждений 2,0 га.

Таблица 1

ПЛОЩАДЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| №№ | Показатели | Единица измерения | по состоянию на 01.01.2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь муниципального образования – всего | Га | 604 |
|  | В том числе |  |  |
| 1.2 | Предоставленная физическим лицам |  | 18,6 |
|  | Во владение, пользование |  | 1,8 |
|  | В аренду |  | 16,8 |
| 1.3 | Предоставленная юридическим лицам |  | 1,4 |
|  | В аренду |  | 1,4 |

Решается вопрос по оформлению землеустроительных документов об отводе земельного участка под новое кладбище.

## 3.2. Население

Общая численность населения Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на начало 2012 г. (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.)  составила 5277 человек (на начало 2010 г. – 5344 чел., 2011г. -5298 чел.).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Возрастная структура населения характеризуется следующими показателями (в % к общей численности населения): население моложе трудоспособного возраста – 28%, в трудоспособном возрасте – 44%, в возрастах старше трудоспособного – 28%.

Всего в экономике поселения занята четверть населения поселка (около 40% трудоспособного населения), 60% трудоспособного населения официально не работает.

Эффективность использования трудовых ресурсов в поселке недостаточна из-за ограниченности мест приложения труда, вызванная снижением объемов производства, что влечет за собой отток квалифицированных кадров в ближайшие города. Вместе с тем, в поселке возрастает уровень предпринимательской активности населения. Проблемой является трудоустройство молодых специалистов после получения образования.

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом населения из-за роста смертности и снижения рождаемости, миграционной убылью, старением населения.

Так за  2011 год, за счет механического оттока, население муниципального образования сократилось на 22 человека (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области).

Рисунок 2

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

В состав Юртинского городского поселения входит один населённый пункт – рабочий поселок Юрты.

Таблица 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА*

| Название населен-ного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Юрты | 5295 | 604 | 711 | 38 | 0 | 0 |

## 3.3. Социально-экономическая ситуация

Рабочий поселок Юрты – один из крупнейших поселков в муниципальном образовании Тайшетский район, образованный в 1903 году как железнодорожная станция. В последующем, силами заключенных здесь было построено  основное градообразующее предприятие по заготовке и переработке древесины, прекратившее свое существование в годы перестройки.

Экономика Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»  в настоящее время представлена предприятиями  торговли и общественного питания, промышленного производства, железнодорожного транспорта, предприятиями связи, энергетики, предприятиями вырабатывающие тепловую энергию для нужд поселения, предприятиями, выполняющими  общестроительные работы.

Среди предприятий преобладает частная форма собственности.

На территории Юртинского городского поселения осуществляют свою деятельность следующие деревообрабатывающие  предприятия:

- ООО «Микос и К»;

- ООО «Сибирские узоры»;

- ООО «Гранит».

Эти предприятия выпускают шпалу, пиловочник, доску обрезную и не обрезную. Объемы производства этих предприятий невелики.

Производством теплоэнергии и добычей воды, оказанием услуг в сфере ЖКХ  занимаются  ООО «Энергопром», ООО «ЮртКомХоз».

Предприятий сельского хозяйства на территории Юртинского городского поселения нет. Однако в поселке имеются условия для развития животноводства, садоводства и огородничества при жилом фонде частного сектора,  при этом поголовье домашнего скота в личных подсобных хозяйствах продолжает уменьшаться.

Сложившаяся за последние годы отраслевая структура малых предприятий в Юртинском городском поселении существенно изменилась. Сейчас непроизводственная сфера, прежде всего торговля, наиболее привлекательна для малых предприятий.

Малый бизнес на территории муниципального образования представлен 49 индивидуальными предпринимателями:

- Торговля 53 магазина;

- Бытовые услуги:4 парикмахерские, швейная мастерская, ремонт обуви;

- Пекарни 3;

- Кафе-бары 2;

- Гостиницы 1.

Производством и реализацией хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий занимаются  индивидуальные предприниматели. В данной отрасли трудятся 62 человека. За год производятся 828,3 тонны хлеба всех сортов,57,8 тонны хлебобулочных изделий и 22 тонны кондитерских изделий.

Произведенная продукция реализуется в Юртинском городском поселении, Тайшетском районе и Красноярском крае.

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости в поселке удовлетворительное как вследствие развитой торговой сети, так и широкого распространения личных подсобных хозяйств у населения.

На территории рабочего поселка Юрты расположена железнодорожная станция Юрты ОАО «Российские железные дороги».

Общестроительные работы выполняет зарегистрированное в поселке  предприятие  ООО «Комус». Оно выполняет работы по благоустройству территории поселка: строительство и ремонт тротуаров и водозаборных колонок, благоустройство и озеленение территории, санитарную очистку поселка.

Бюджет Юртинского городского поселения является дотационным. Финансовая помощь поступает из областного и районного бюджетов. Собственные доходы составляют лишь 15% от общей суммы доходов.

3.4. Социально-бытовая инфраструктура

Ниже приводится характеристика жилищного фонда поселения.

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на 01.01.2012 г.)

| Площадь жилищного фонда – всего, кв.м. | 91,4 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| государственная | 0,5 |
| муниципальная | 2,3 |
| частная | 88,6 |
| Число жилых квартир (домов) - всего | 1109 |
| в том числе: |  |
| муниципальных квартир | 78 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше: |  |
| 70% - каменных строений | 3,7 |
| 65% - деревянных и прочих | 38 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда выбывшая за год - всего | 0,047 |
| в том числе: |  |
| перевод в нежилой фонд | 0,047 |
| Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, обрудованной: |  |
| водопроводом | 72,08 |
| канализацией | 18,12 |
| центральным отоплением | 32,628 |
| газом |  |
| ваннами (душами) | 18,12 |
| напольными электроплитами | 0,89 |

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ – 17,3 кв.м.

В ветхом жилищном фонде проживает 938 человек, что составляет почти 18% от общей численности поселения (данные экономического отдела администрации Тайшетского района).

Прирост жилого фонда происходит  только за счет индивидуального жилищного строительства.

За последние 6 лет ввод жилья составил 377,8 кв. м. в том числе в 2007 году 188 кв.м., в 2008 – 103 кв. м., и в 2009 г. -  86,8 кв. м. (информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области).

Площадь жилищного фонда Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», обслуживаемого предприятием ООО «Энергопром»  и ООО «ЮртКомХоз» составляет 41,7 тыс.кв. метров, в том числе муниципального 2,7 тыс.кв.метров.

На территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселении» функционируют следующие социальные  учреждения:

- 2 муниципальных средних общеобразовательных учреждения с численностью учащихся 529 человек,

- вечерняя средняя общеобразовательная школа с численностью учащихся 82 человека;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Солнышко» на 8 возрастных групп с количеством детей 124, детский сад «Светлячек» на 60 мест;

- детская музыкальная школа с численностью учащихся 50 человек;

- муниципальная библиотека с книжным фондом 28278 экземпляров книг;

- муниципальное учреждение культуры Центр Досуга «Сибирь» на 300 посадочных мест;

- муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Юртинская городская больница на 65 коек (терапевтических – 25, дневной стационар – 20, педиатрических – 20). Юртинская городская больница имеет 4 лицензионную категорию;

- областное государственное образовательное учреждение начального и профессионального образования, профессиональное училище №58».Численность работающего персонала 69 человек, учащихся 256.  Специалисты готовятся по специальностям: повар-кондитер, тракторист-машинист, плотник, механик.

В ПУ-58 имеется спортивный зал, библиотека, общежитие, столовая, небольшое подсобное хозяйство.

В поселении развита сеть магазинов и предприятий общепита.

Материально-техническая база объектов части объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  нуждается в обновлении.

Дороги и инженерные сети поселения находятся в неудовлетворительном состоянии, много лет не ремонтировались из-за отсутствия финансирования.

4.5. Потенциал территории

Оценка потенциала территории муниципального образования направлена на выявление как благоприятных факторов способствующих социально-экономическому развитию муниципального образования, так и на выявление  факторов сдерживающих возможность реализации данного потенциала.

Таблица 4

|  | Факторы, способствующие реализации потенциала | Факторы, сдерживающие реализацию потенциала |
| --- | --- | --- |
| Потенциал положения | благоприятное транспортно – географическое положение (наличие транссибирской железной дороги и близость федеральной дороги М – 53) | дискомфортная среда проживания, вызванная неблагоприятными климатическими условиями. |
| Природно-ресурсный потенциал | - | - |
| Демографический потенциал | наличие незанятого трудоспособного населения | естественная убыль населения, высокий уровень безработицы |
| Производственный потенциал | наличие свободных производственных площадей, наличие трудовых ресурсов для развития производств | закрытие градообразующего предприятия, не развитость производственной сферы |

4. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Базой дальнейшего развития поселения может быть потенциал транспортно-географического положения и наличие свободных производственных площадей, которые могут быть повторно использованы при совершенствовании структуры производства, использовании эффективных технологий.

Серьезным препятствием поступательному развитию является неурегулированность многих вопросов организации местного самоуправления в федеральном законодательстве, крайне низкое финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселений, возрастание зависимости социальной политики поселений от возможностей вышестоящего бюджета.

Было бы целесообразно создание мощностей по переработке отходов лесопиления.

Важно вывести из аварийного состояния жилищно-коммунальное хозяйство с целью снижения затрат на производство и передачу теплоэнергии и воды жителям поселка Юрты, с последующим снижением тарифов за коммунальные услуг.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально-экономической и демографической ситуации (и, в том числе, миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 4,5 тыс. человек, на первую очередь – 5,0 тыс. человек.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» является создание  благоприятных градостроительных  условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Задачами Генерального  плана является:

- создание планировочной структуры, способствующей сохранению и развитию территории поселения;

- определение функционального зонирования территории на основе анализа сложившейся планировочной структуры с учетом использования территории поселения.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития   поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра р.п. Юрты;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения поселения.

5.1 Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одной из главных проблем Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» является дефицит территориальных ресурсов. Значительная часть территории поселения занята территориями производственного назначения (в западной части), свободная территория занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета.

Отсюда вытекает два главных негативных следствия:

- невозможность пользоваться частью собственных территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для муниципалитета объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых в случае расширения и развития поселка.

Проблема негативного соседства производственных территорий с жилой застройкой

Наличие в западной части поселка. производственной зоны негативно влияет на расположенную в непосредственной близости существующую жилую застройку. Режимы санитарно-защитных зон не соблюдаются.

Проблема формирования общественно-делового центра

В р.п. Юрты отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не формируют выраженное центральное ядро.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки. Отсутствует система озеленённых аллей, парков. Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное

5.2. Планировочная организация территории поселения

Планировочная структура поселения тесно связанна с железной  дорогой, проходящей через южную часть территории.

Спецификой территориального размещения поселения на территории Тайшетского района, является его расположение в окружении территории «Половино-Черемховского муниципального образования», следствие чего, невозможно дальнейшее развитие территории поселения.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр (территория поселка), являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Опорный каркас поселения представлен поселком, железной дорогой «Красноярск – Иркутск», являющейся  основной транспортной осью поселения (в тоже время – основная транспортно-планировочная ось планировочной структуры Тайшетского района) и основными улицами поселка.

Рабочий поселок Юрты, входит в систему планировочных центров  Тайшетского района и является второстепенным планировочным центром планировочной структуры Тайшетского района.

В поселке расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные и сельскохозяйственные объекты поселения.

В настоящее время компактная планировочная структура р.п. Юрты в целом сформирована. В современных границах это достаточно цельная территория,  разделенная на юге железной дорогой.

Современная планировочная структура поселка прямоугольная, основу ее составляют планировочные оси, являющиеся, в основном, улицами поселкового и местного значения. Форма плана поселка – компактно-расчлененная. Существующая планировочная структура территории поселка представлена сеткой улиц, образующей  кварталы различной конфигурации и площади.

Особое значение в формировании планировочной структуры поселка принадлежит улицам различного значения, которые являются планировочными осями различной категории.

Основными транспортно-планировочными осями в меридиональном направлении являются ул. Белинского, ул. Советская.

Основными транспортно-планировочными осями в широтном направлении являются улицы ул. Путевая, ул. Ленина и ул. Дружбы.

Территория поселка плотно освоена усадебной застройкой. Резервов для территориального развития практически нет, за исключением небольших территорий на юго-востоке.

Анализ территориального размещения объектов социально-бытового обслуживания, административно-деловых, учебно-просветительских и культурных объектов выявляют некоторую неравномерность их размещения.  Наблюдается некоторая насыщенность объектами обслуживания в западной части поселка и их отсутствие на периферии территории.

Жилая территория поселка, в основном, смешанная, представлена усадебной и малоэтажной многоквартирной застройкой.

К западу и юго-западу от жилых территорий  располагаются территории производственно-коммунального назначения, самая большая территория производственного использования примыкает к жилой территории поселка.

Планировочный центр поселка - его общественно-деловой центр в настоящее время не имеет четкой структуры, наиболее значимые объекты общественно-делового назначения сосредоточены вдоль улиц Дружбы, Ленина, в юго-восточной части поселка.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры пос. Юрты с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом рассматривается территориально-планировочная организация поселка в существующих границах в составе  одного селитебного образования,  связанного с общественным центром поселка улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

В состав селитебной территории входят жилая территория, территория общественно-делового назначения с объектами и учреждениями социально-бытовой инфраструктуры, территории производственно-коммунального назначения, рекреационные территории.

Дальнейшее развитие поселка возможно за счет уплотнения территории, а также небольших территориальных ресурсов  в юго-восточной  части поселка, на незастроенных территориях.

В связи с этим предлагается реконструировать сложившуюся в этой части поселка улично-дорожную сеть, привести ее в соответствие с планировкой застроенных территорий поселка.

Помимо этого необходимо освободить данные территории от хаотично расползающихся участков под ЛПХ.

Производственно-коммунальная территория Генеральным планом рассматривается в существующих границах.

Формирование территории рекреационного назначения возможно на севере и на западе территории, в зонах развития общественно-деловых объектов, а также за счет создания системы скверов и озелененных территорий.

Развитие планировочного центра поселка

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для возможного размещения объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в западной части поселка, на юго-востоке, в центре, на севере территории с возможным  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки р.п. Юрты» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр поселка.

Увеличение размеров жилых зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры:

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки поселка;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории поселка;

- организация благоустроенных зеленых зон с элементами рекреации в северной и центральной частях поселка.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено небольшое развитие р.п. Юрты за счет территорий новой жилой застройки в юго-восточной части поселка, на незастроенных территориях.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки, по мере возможности, необходимо  оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой (см разделы «Транспортная инфраструктура» и «Инженерная инфраструктура»).

5.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя  усадебную застройку (индивидуальную и  многоквартирную, малоэтажную многоквартирную (1-3 этажа)).

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на юго-востоке, на пустующих незастроенных территориях поселка.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- резервные территории (за расчетный срок)  - территория для развития жилищного строительства  (размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 4,3 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать человек 53 человека.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено на основе имеющейся общественно-деловой зоны поселка,  зоны образовательных учреждений,  зоны административно-делового назначения, зоны объектов здравоохранения.

Общественно-деловая зона получит развитие в западной части территории – на ул. Клубная, в центральной части – на ул Матросова, в юго-восточной части- на ул. Ленина, на севере – на ул.Трактовая.

Существующий комплекс общественных зданий, возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, размещаемыми на свободных территориях.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей поселка и на их пересечении.

Формирование общественно-деловых подцентров поселка предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основная производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы р.п. Юрты, на юго-западе территории и на западе. Отдельные зоны коммунально-складского назначения выявлены в западной и восточной части территории поселения.

Здесь расположены предприятия по лесозаготовке  и лесопереработке, а также  коммунально-складские объекты населенного пункта.

Основу производственной деятельности поселения составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом предлагается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом предусмотрено территориальное расширение производственных зон поселка. Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в промышленной  зоне поселка, предлагается сохранить на этих же площадках.

Генеральным планом рассматривается возможность включения территорий производственно-коммунального назначения, расположенных к югу и северу от существующих границ поселения, в проектируемую территорию, за счет изменения границы поселения.

Территория, расположенная на севере, составит 32, 9 га, территория, расположенная на юге составит 9 га.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения  входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- системы скверов и озелененных территорий.

Формирование зон рекреационного назначения проектом предлагается на севере и на западе территории, в зонах развития общественно-деловых объектов.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории поселения .

7. Зона специального назначения

Включает в себя территорию кладбища, режимных объектов.

Кладбище расположено на северо-востоке территории. Проектом предлагается  расширение кладбища за расчетный срок.

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территории  кладбища.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя часть территории реки Черемховая на севере поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этой  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей,  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- заболоченные территории.

## 5.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

Изменение границ населенного пункта муниципального образования «Юртинское городское поселение» предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕНТРА  ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  р.п. ЮРТЫ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение (га) | Изменение на проект (га) | Итого (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Юрты | 604 | 41,9 | 645, 9 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границы населенного пункта р.п. Юрты.

Проектом предусмотрено незначительное увеличение территории населенного пункта (резервные территории), за счет производственно-коммунальных зон, расположенных на территории Половино-Черемховского муниципального образования, к югу и северу от существующей границы поселка Юрты.

Ориентировочная  площадь территорий – 41,9 га.

Площадь территории р.п. Юрты, с учетом измененных границ, составит 645,9. га, что на 41,9 га больше существующей.

Изменение границ населенного пункта позволит поселку стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное  состояние.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Транспортно-географическое положение поселения можно считать удовлетворительным – поселение не существенно удалено от крупного транспортного узла района – г. Тайшета.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным,  железнодорожным транспортом.

Сообщение между районным центром – городом Тайшетом осуществляется при помощи железнодорожного и автомобильного транспорта. На территории рабочего поселка Юрты расположена железнодорожная станция Юрты ОАО «Российские железные дороги». Перевозки пассажиров производятся проходящим пассажирским поездом «Красноярск-Северобайкальск» по нечетным дням в направлении Красноярск поздно ночью, в направлении Северобайкальск рано утром. Также поезд «Москва-Благовещенск» ежедневно в направлении Красноярска днем, из Красноярска в утром. Функционирует рабочий электропоезд поезд по маршруту «Иланская-Юрты» ежедневно утром и вечером.

С 2006 года наблюдается значительное увеличение пассажирских перевозок частными маршрутными такси до города Тайшета. Транспортная доставка жителей рабочего поселка Юрты в город Тайшет в дальнейшем ориентирована на работу пяти частных маршрутных такси.

Статистические показатели транспортно-дорожной инфраструктуры поселения представлены ниже.

Таблица 1

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года |  |  |  |  |
| Всего | километр |  |  | 40 |
| с твердым покрытием | километр |  |  | 20 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр |  |  | 19 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года), километров | километр | 40 | 40 | 39.9 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 35 | 35 | 35 |

В муниципальном образовании протяженность дорог общего пользования составляет 39,435 километров:

- гравийных – 19,467 километров,

- грунтовых – 1,576 километров,

- асфальтовых – 18,393 километра.

Дорожная сеть представлена дорогами  3 – 5 технических категорий. Многие автодороги нуждаются в капитальном ремонте.

В летний период ежегодно производится ямочный ремонт дорог с гравийным и грунтовым покрытием, в  течении многих лет капитальный ремонт дорог в поселке не производился, только ежегодная отсыпка и частичный ямочный ремонт.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов);

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Транспортная сеть Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» в настоящее время сформирована.

Поселение имеет четко выделенный опорный каркас. Основу составляют такие улицы как ул. Путевая, ул. Ленина (в поперечном направлении), ул. Дружбы, ул. Советская (в продольном направлении).

Планировка улиц равномерная, прямоугольная.

Транспортная система поселения состоит из:

- основных улиц городского поселения: ул. Советская, ул. Путевая, ул. Белинского, ул. Крупской,  ул. Ленина;

- прочих улиц: ул. Клубная, ул. Бульварная, ул. Комсомольская, ул. Шукшина, ул. Горького, ул. Островского, ул. Октябрьская, ул. Дружбы;

- внутриквартальных проездов.

Основные социально-бытовые объекты расположены на ул. Советская и ул. Бульварная.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения представлена АЗС.

Транспортное обслуживание населения, находится  в неудовлетворительном состоянии.  Дорожная сеть представлена дорогами, находящимися в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии. Большей части автодорог требуется капитальная реконструкция.

Перспективное развитие территории сельского поселения во многом будет определяться развитием транспортной сети и транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

- строительство АГЗС;

- строительство эстакады через железную дорогу.

- капитальная реконструкция ул. Бульварная, ул. Сибирская, ул. Путевая, ул. Крупской, ул. Дружбы, ул. Ленина;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту дорог и пешеходных тротуаров;

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- организация регулирования перекрестков;

- строительство гаражных комплексов;

- организация автостоянок;

- оптимизация сети внутрипоселковых маршрутов автобусов;

- организация и диспетчеризация услуг автобусов и маршрутных такси, предоставляющихся в пределах населенного пункта и соседних муниципальных образований.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенного пункта в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. Водоснабжение

Существующее положение

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» служат подземные воды.

Централизованное водоснабжение имеется в р. п. Юрты.

р. п. Юрты

Услуги по водоснабжению в р. п. Юрты оказывает ООО «Энергопром».

Централизованное водоснабжение осуществляется от 11 водозаборных скважин.

В состав основного водозабора р. п. Юрты входит 9 водозаборных скважин, резервуар запаса воды объемом 450 м3 и насосная станция 2-го подъема производительностью по насосному оборудованию 100 м3/час (2400 м3/сут). Из имеющихся в наличии водозаборных скважин, семь находятся в эксплуатации от 25 до 40 лет, и выработали свой ресурс.

Суточная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 1000,0 м3. Качество подаваемой потребителям воды не отвечает нормативным требованиям по содержанию железа, цветности и мутности.

Кроме основного водозабора подача воды осуществляется еще от 2-х водозаборных скважин, расположенных в жилой застройке. Одна из этих скважин подключена к водопроводным сетям, другая работает как водоразборная колонка.

Протяженность водопроводных сетей по р. п. Юрты составляет 20,25 км, из них 16,2 км требуют замены в первую очередь. Охват населения централизованной системой водоснабжения – 40%.

Противопожарные емкости установлены по улицам Дружбы и Центральная.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- высокий процент износа водопроводных сетей и сооружений;

- недостаточный объем подачи питьевой воды;

- отсутствие водоподготовки на водозаборе;

- отсутствие оборудованных ЗСО отдельных скважин водозабора.

Проектные предложения

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным водопотреблению р. п. Юрты.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Водопотребление рассчитано в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Юрты | 150 | 4500 | 675 |
| Всего по Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское городское поселение» | - | 4500 | 675 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей от 1 тыс. до 5 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) ( 1000 ( 162 м3.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы водоснабжения р. п. Юрты.

Настоящим проектом предлагается реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения р. п. Юрты.

р. п. Юрты

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения р. п. Юрты запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция существующих водозаборных сооружений

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;

- оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- перебуривание выработавших свой ресурс скважин;

- проведение текущего ремонта водонапорной башни и резервуара запаса воды.

- Реконструкция (замена)  изношенных водопроводных сетей (16,2 км).

- Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов (ул. Щорса-ул. Комсомольская – 270 м; ул. Путевая – пер. Ново-Клубный – 130 м; ул. Ленина – 700 м; ул.Юбилейная- ул. Надречная-ул. Трактовая – 600 м).

- При необходимости строительство дополнительных водозаборных сооружений (скважин) для подачи дополнительных объемов воды и резервуаров запаса воды.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

7.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Система централизованной канализации с очистными сооружениями имеется в р. п. Юрты. Частично жилая застройка не канализована и оборудована выгребами. ЖБО от неблагоустроенной застройки вывозятся на очистные сооружения ассенизационным транспортом, а частично утилизируются на приусадебных участках.

р. п. Юрты

Услуги по водоотведению бытовых сточных вод в Юртинском городском поселении оказывает ООО «Энергопром».

В населенном пункте действует централизованная система канализации с очистными сооружениями механической очистки мощностью 1,9 тыс. м3/cут. Выпуск сточных вод осуществляется на рельеф. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1967 году, и в настоящее время не справляются с возложенной на них задачей очистки сточных вод, расширившегося за эти годы поселка и требуют капитального ремонта и модернизации.

На очистные сооружения сточные воды поступают от КНС производительностью 0,96 тыс. м3/сут. (эксплуатируется с 1961 г, износ 100%).

Охват населения централизованной системой канализации – 20%. Общая протяженность канализационных сетей диаметром от 100 до 250 мм – 9,33 км, из них 8,1  км требуют замены.

ЖБО от не канализованной застройки собираются в выгреба и вывозятся ассенизационным автотранспортом на очистные сооружения, а частично утилизируются на приусадебных участках.

Проблемы системы бытовой канализации:

- низкий процент охвата жилой застройки централизованной системой бытовой канализации;

- для обеспечения эффективной очистки стоков, санитарной и экологической безопасности необходимо строительство новых очистных сооружений.

Проектные предложения

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от муниципального образования условно принимается равным водоотведению от р. п. Юрты.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице.

Таблица

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Юрты | 120 | 4500 | 540 |
| Всего по Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское городское поселение» | - | 4500 | 540 |

Мероприятия по развитию системы бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по реконструкции и развитию системы водоотведения бытовых стоков от р. п. Юрты.

р. п. Юрты

Предлагаются следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения бытовых стоков от р. п. Юрты:

- Строительство очистных сооружений полной биологической очистки ориентировочной проектной производительностью 1000 м3/сут.

Для малых населенных пунктов рекомендуется применение компактных очистных сооружений модульного типа полной заводской готовности с минимальным уровнем обслуживания. Благодаря разработанным блочным конструкциям есть возможность неограниченного увеличения производительности по очистке для решения любых задач (подключение дополнительных блоков по мере увеличения численности жителей населенного пункта или изменения производительности объекта).

- Строительство новой КНС ориентировочной проектной производительностью по насосному оборудованию 1000 м3/сут.

- Реконструкция (замена) самотечных и напорных трубопроводов канализации (8,1 км).

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе в районе проектируемых канализационных очистных сооружений.

7.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» осуществляется от сетей Тайшетского отделения ВСЖД и ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» Тулунское отделение.

Компания РЖД обеспечивает электроснабжение в р.п. Юрты по улицам: Колхозная, Транспортная, Юности, Степная, Октябрьская, Ленина, переулок Колхозный. Сети находятся в ветхом состоянии, 2 трансформаторные подстанции не соответствуют необходимой мощности.

От сетей Тулунского отделения «Энергосбыт» электроснабжение поселка осуществляется при помощи 17 трансформаторных подстанций.

Протяженность электрических сетей составляет: ВЛ 0,4 кВ - 40 километров, ВЛ 10 кВ – 10 километров.

На территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» располагается ПС 110/10 «Юрты».

Общее потребление электроэнергии р.п. Юрты составляет 19756 МВт в год.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие  мероприятия:

- строительство ТП для новых участков застройки р.п. Юрты;

- строительство ЛЭП и ТП для электроснабжения котельной;

- реконструкция электрических сетей и замена опор ЛЭП;

- реконструкция существующих ТП с увеличением их мощности;

- проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- в соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

7.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

В р.п. Юрты существует единая система теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение осуществляется ООО «Энергопром».

Мощность центральной котельной составляет около 30 тысяч Гкал/год. Основным видом топлива для котельной являются древесные отходы.

Длина тепловых сетей составляет 10,357 км, в ветхом состоянии 8,2 км.

Всего в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселение» 4 котельных.

Таблица 1

| № п/п | Ведомственная принадлежность котельной (ЦТП), адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Подключенный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома | Объекты соцкульт-быта | Образова-тельные учреждения | Детские сады | Промыш-ленные объекты |
| 1 | Котельная очистных сооружений | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Котельная ООО «Энергопром» | 1961 | 154 | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Котельная СОШ № 17 | 1965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная СОШ № 24 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Износ оборудования котельных и тепловых сетей достигает 80%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Для увеличения надежности теплоснабжения р.п. Юрты и снижения тарифов на тепловую энергию необходима реконструкция центральной котельной с переводом её на твердое топливо (уголь).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

7.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Услуги по санитарной очистке в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселение оказывает ООО «Энергопром».

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется земельный участок, расположенный на расстоянии 1,5 км на юго-восток от восточной границы р. п. Юрты, общей площадью 1,28 га. Эксплуатация данного участка в качестве несанкционированной свалки ТБО поселения ведется с 1975 года. Территория свалки находится вне границ муниципального образования (территория Половино-Черемховского муниципального образования).

Разрешительная документация на использование данного участка для утилизации ТБО находятся в стадии оформления.

р. п. Юрты

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется несанкционированная свалка ТБО Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

За отчетный год (2011) от р. п. Юрты было вывезено 2,5 тыс. м3 ТБО. Норма накопления ТБО – 1,8 м3 на человека.

По всей территории населенного пункта определены места для складирования бытовых отходов, но возникают стихийные свалки, поэтому систематически в течении года производится работа по санитарной очистке поселка  и уборке неорганизованных свалок.

Проблемы санитарной очистки МО:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

Объем ТБО от поселения условно принимается равным объему ТБО от р. п. Юрты.

Расчеты образования количества ТБО проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 60 % от их расчетного количества. Остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| р. п. Юрты | 4500 | 1800 | 1080 |
| Всего по .Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское городское поселение» | 4500 | 1800 | 1080 |

Настоящим проектом на первую очередь предлагается дальнейшее использование существующей свалки ТБО р. п. Юрты, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.

Все несанкционированные свалки на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

р. п. Юрты

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки р. п. Юрты для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории всего Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Предлагается осуществить полный охват р. п. Юрты контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

7.6. Связь

Существующее положение

Услуги связи на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» оказывают:

- почтовая связь – отделениями почтовой связи Юрты Тайшетского РУПС №1, №2,

- междугородняя и международная связь – ОАО «Ростелеком»;

- внутризоновая и местная связь – Линейно-технический участок ГТС Тайшетского ЭТУС;

- сотовая связь – «БайкалВестКом», «Beeline», «МТС», «Мегафон»;

- сеть Интернет – ОАО «Сибирьтелеком».

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи.

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения района, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Рост уровня телефонизации населения должен достигнуть 45 аппаратов/100 человек.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях района рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

8. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, состоянием проблемы обращения с отходами.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

8.1. Техногенная нагрузка

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, промышленные предприятия, объекты теплоснабжения, электроснабжения и водообеспечения муниципального образования.

8.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь промышленным и гражданским строительством, строительством дорог, сельским и лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

В случае близкого залегания водоупора возможно формирование техногенного водоносного горизонта.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Юртинского городского поселения находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

8.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Юртинского муниципальном образовании «Юртинское городское поселение» можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнения на территории Юртинского городского поселения разработаны и утверждены в установленном порядке проект нормативов ПДВ (предельно допустимых выпусков для закрытого акционерного общества «Юртинсклес».

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный и железнодорожный транспорт, котельная.

В муниципальном образовании протяженность дорог общего пользования составляет 46,6 км, из них 25,9 – с гравийным, 0,6 км – с грунтовым, 20,1 км – с асфальтовым покрытием.

Как видно, более половины автомобильных дорог не имеют асфальтового покрытия. Поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Загрязнение воздуха от железнодорожного транспорта может быть обусловлено перевозкой различных грузов (угля) в открытых вагонах.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Загрязнение воздуха от котельной, мощностью около 30 тыс. Гкал. / год, минимальное, поскольку топливом для неё являются древесные отходы (щепа, опилки).

В поселке существует единая система теплоснабжения.

8.4. Состояние поверхностных и подземных вод

Источником водоснабжения питьевой водой и водой для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей населения служат подземные воды.

Централизованное водопроводное обеспечение осуществляется от 11 водозаборных скважин, из них  семь находятся в эксплуатации от 25 лет до 40 лет и  выработали свой ресурс

Протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 20,25 км, в том числе,  16,2 км находится в ветхом состоянии.

В частных домах для водоснабжения используются трубчатые колодцы, санитарно-техническое состояние которых удовлетворительное.

Воды, используемые населением, имеют повышенную природную жёсткость и повышенное содержание железа, что обусловлено составом водовмещающих пород.

Из 36 проб, отобранных на химический анализ из водопородной сети в 2011 г., выявлено 2 нестандартные пробы.

Из 52 проб, отобранных на бактериологический анализ, одна не соответствовала существующим стандартам.

Основной причиной наличия проб несоответствующего качества является высокий износ водопроводных сетей (75-80%).

В районе и в поселении отсутствуют специализированные службы по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей.

Источником загрязнения окружающей среды, в том числе, подземных вод,  в поселке являются очистные сооружения, которые построены в 1967 году и в настоящее время не справляются с возложенной на них задачей очистки сточных вод, расширившегося за эти годы рабочего поселка.

Мощность существующих канализационных очистных сооружений составляет 300 м3/сут.

Общая длина канализационных сетей 9,33 км, из них в ветхом состоянии -8,1 км. Существующие очистные сооружения  производят только механическую очистку сточных хозяйственно-бытовых вод.

Здание и оборудование сильно изношены.

Для обеспечения эффективной очистки стоков, санитарной и экологической безопасности населения необходимо произвести капитальный ремонт очистных сооружений.

8.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Юртинского муниципального «Юртинское городское поселение» образования в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, нарушаются строительством инженерных сооружений, прокладкой транспортных магистралей.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно может быть приурочено к площадке хранения горюче-смазочных материалов в западной части городского поселения, автозаправочным станциям, стихийно возникающим свалкам.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

На территории поселения были исследованы пробы почв по санитарно-химическим и бактериологическим, в зонах санитарной охраны источников водоснабжения – по паразитологическим  показателям.

Нестандартных проб при этом не выявлено.

Земли на приусадебных участках Юртинского городского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, выращиваемую на них местным населением, – к экологически чистой.

8.6. Состояние проблемы бытовых отходов

В благоустроенной части р.п. Юрты для сбора ТБО имеются специализированные площадки с установленными контейнерами.

От жилого сектора проводится регулярный вывоз твёрдых бытовых отходов на полигон ТБО согласно установленному графику.

Полигон ТБО находится за пределами населённого пункта.

Благоустроенная часть поселения канализована, однако из 9,33 км канализационных сетей 8,8 км находятся в ветхом состоянии.

В не канализованных домовладениях жидкие нечистоты собираются в выгребные ямы, затем вывозятся на сливную станцию.

В рабочем посёлке Юрты нарушается технология очистки и обеззараживания стоков, имеются только отстойники. Проект норм ПДС не разработан.

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водоём отсутствует. Производственный лабораторный контроль не организован.

8.7. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» зоны с особыми условиями использования представляют:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Для р. Черемховая, протекающей в северо-восточной части поселения, протяжённостью до 50 км, установлена водоохранная зона в размере 100 м.

В пределах водоохранной зоны поселения  устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В пределах поселения ширина прибрежной защитной полосы составляет 40 м.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Юртинского городского  поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные полосы водоводов. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой, шириной 50 м.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников, организуются на всех водоводах, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения особого режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Санитарные мероприятия выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с гидрогеологическими расчетами.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений регламентов эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению заинтересованных организаций.

В Юртинском городском поселении проекты зоны санитарной охраны для подземных источников централизованного водоснабжения не разработаны.

Частные источники водоснабжения не всегда содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения  также не всегда соблюдаются.

Таким образом, отсутствует уверенность в сохранении постоянства санитарного состояния воды, используемой населением Юртинского городского поселения  для водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и гравийно-песчаным покрытием, а также железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги разной технической категории должны быть установлены придорожные  полосы, шириной от 25 до 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса опасности – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса опасности – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса опасности – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса опасности – 50 м;

- для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

На территории муниципального образования имеются промышленные предприятия не выше V класса опасности, для которых устанавливается санитарно-защитная зона размером в 50 м.

На территории поселения не выделена санитарно-защитная зона от котельной, мощностью 30 тыс. Гкал.

В северо-восточной части Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» находится кладбище на достаточно большом расстоянии от существующей застройки, но санитарно-защитная зона от него на местность не вынесена, что может быть причиной её нарушения в случае развития застройки в северо-восточном направлении.

В пределах Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» свалок и полигонов ТБО нет.

За пределами рассматриваемой территории имеется два полигона ТБО, для которых устанавливается ССЗ в 500 м.

На некотором расстоянии к северо-востоку от центральной части поселения находится пруд-отстойник, для которого санитарно-защитная зона не определена и не вынесена на местность.

8.8. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенную нагрузку на территории муниципального образования создаёт жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, промышленные предприятия, объекты теплоснабжения, электроснабжения и водообеспечения.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

Состояние атмосферного воздуха в Юртинском городском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Почвы на территории Юртинского муниципального образования, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой;

В Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселение» проводится большой объем работ по благоустройству и озеленению территории;

Ежегодно в течение двух месяцев на территории поселения проводится  массовая санитарная очистка улиц с привлечением школьников и безработных граждан. Систематически производится уборка неорганизованных свалок.

Состояние очистных сооружений, в том числе, на канализационных сетях неудовлетворительное.

В частном секторе отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Регламент зон особого использования на территории муниципального образования соблюдается не полностью.

8.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- разработать проекты зон особого использования, там, где они ещё не разработаны (водоохранные зоны источников водоснабжения, СЗЗ от пруда отстойника ит.д.);

- организовать мониторинг состояния подземных вод, используемых для водоснабжения;

- заменить и отремонтировать водопроводные сети с высоким процентом износа, с тем, чтобы избежать утечек из водонесущих коммуникаций и замедлить процесс подтопления территории, а также улучшить качество подземных вод, используемых населением;

- для улучшения качества питьевой воды из имеющихся в наличии 11 водозаборных скважин, необходимо заменить семь, которые находятся в эксплуатации от 25 лет до 40 лет и выработали свой ресурс;

- для улучшения обеспечения качественной водой необходимо развивать централизованное водоснабжение населения частного сектора, для чего необходимо провести ремонт водоразборных колонок (не менее 5 шт) и проложить новые водопроводные сети по улице Ленина (300 м) и ул. Октябрьская (200 м);

- использовать технологию очистки и обеззараживания стоков, обеспечивающую санитарную и экологическую безопасность жителей поселка;

- разработать проект норм ПДС (предельно-допустимых стоков), осуществлять постоянный производственный лабораторный контроль за составом стоков;

- для улучшения санитарного состояния территории заменить  канализационные трубы, пришедшие в негодность;

- постоянно проводить работы, связанные с благоустройством и озеленением территории;

- улучшить качественное состояние деревьев и кустарников.

- провести на рассматриваемой территории инженерно-геологическую и инженерно-экологическую съёмку, без современных материалов которых невозможен достоверный прогноз взаимодействия вновь создаваемых сооружений и  окружающей среды;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- содействовать проведению природоохранных мероприятий;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

9. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия— земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия)— границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с   учетом современной градостроительной ситуации.

В границах Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12 от 29/08/2012 г.) объектов археологического наследия и объектов, относящихся к памятникам истории и архитектуры, в настоящее время нет.

На территории муниципального образования до выполнения работ по уточнению  территорий объектов культурного (археологического) наследия действуют установленные ст.31 Земельного кодекса РФ и ст.33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ требования о согласовании государственным органом охраны объектов культурного наследия предоставления земельных участков и изменения их правового режима.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса Иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламент Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Петербург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года);

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы социально-экономического развития  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»  на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории Юртинского  муниципального образования «Юртинское городское поселение»;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

# Footnotes

По данным паспорта Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  Юртинского муниципального  образования на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным паспорта Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»