Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта - экономист, к. г. н.		Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта - экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (Основной чертеж), (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (М 1:5 000) |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (М 1:5 000). |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ			8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							11

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										14

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ									15

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								15

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								15

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			19

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											20

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					21

7. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ                РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ									23

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основных направлений градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных  направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение  перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Юртинского городского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» расположено в центральной части Тайшетского района и окружено со всех сторон землями Половино – Черемховского сельского поселения.

В состав территории  муниципального образования «Юртинское городское поселение» входят земли рабочего поселка  Юрты.

Поселок Юрты расположен в 40 километрах к северо-западу от города Тайшета. Удален от реки Бирюса на 20 километров.

Поселок расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали. В двух километрах севернее поселка проходит автомобильная федеральная трасса М-53.

Расстояние до крупнейшего города Восточной Сибири – Красноярска, составляет 343 километра, до областного центра города Иркутска 706 километров.

Площадь Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» составляет 604 га, из них площадь застроенных земель 494 га,

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила 5277 человек (на начало 2010 г. – 5344 чел., 2011г. -5298 чел.).

Демографическая ситуация  характеризуется отрицательным естественным приростом населения из-за роста смертности и снижения рождаемости, а также  старением населения.

Всего в экономике поселения занята четверть населения поселка (около 40% трудоспособного населения), 60 % трудоспособного населения официально не работает.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Основное градообразующее предприятие поселка прекратило свое существование.

Экономика Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» в настоящее время представлена предприятиями  торговли и общественного питания, промышленного производства, железнодорожного транспорта, предприятиями связи, энергетики, предприятиями вырабатывающие тепловую энергию для нужд поселения, предприятиями, выполняющими  общестроительные работы.

Деревообработка сохранилась на предприятиях ООО «Микос и К», ООО «Сибирские узоры», ООО «Гранит», которые выпускают шпалу, пиловочник, доску. Объемы производства невелики, но стабильны.

Производством теплоэнергии и добычей воды, оказанием услуг в сфере ЖКХ  занимаются  ООО «Энергопром», ООО «ЮртКомХоз».

Малый бизнес на территории муниципального образования представлен  индивидуальными предпринимателями в сфере торговли, бытовых услуг, производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий, в гостинично-ресторанном бизнесе.

На территории рабочего поселка Юрты расположена железнодорожная станция Юрты ОАО «Российские железные дороги».

ООО «Виктория» и ООО «Комус»  выполняют работы по благоустройству территории поселка – строительство и ремонт тротуаров и водозаборных колонок, благоустройство и озеленение  территории, санитарная очистка поселка.

В поселке имеются условия для развития животноводства, садоводства и огородничества при жилом фонде частного сектора, при этом поголовье  домашнего скота в личных подсобных хозяйствах продолжает уменьшаться.

Бюджет Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» является дотационным. Собственные доходы составляют лишь 15% от общей суммы доходов

Общая площадь жилищного фонда – 91,4 тыс.кв.м. Около 97% фонда находится в частной собственности.

Водопроводом обеспечено около 79% фонда, 20% - канализацией.

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ – 17,3 кв.м.

Прирост жилого фонда происходит только за счет индивидуального жилищного строительства.

За последние годы ввод жилья в 2012 г. составил 62,3 кв. м.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  нуждается в обновлении.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Базой дальнейшего развития поселения может быть потенциал транспортно-географического положения и наличие свободных производственных площадей, которые могут быть повторно использованы при совершенствовании структуры производства, использовании эффективных технологий.

Серьезным препятствием поступательному развитию является неурегулированность многих вопросов организации местного самоуправления в федеральном законодательстве, крайне низкое финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления поселений, возрастание зависимости социальной политики поселений от возможностей вышестоящего бюджета.

Было бы целесообразно создание мощностей по переработке отходов лесопиления.

Важно вывести из аварийного состояния жилищно-коммунальное хозяйство с целью снижения затрат на производство и передачу теплоэнергии и воды жителям рабочего поселка Юрты, с последующим снижением тарифов за  коммунальные услуги.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения

В силу значительной неопределенности  социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 4,5 тыс. человек, на первую очередь – в 5,0 тыс. человек.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов проектной планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются населенный пункт, железная дрога и основные, структурообразующие улицы поселения.

Новое жилищное строительство размещается  в пределах проектируемых границ р.п. Юрты.

Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж»).

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре поселка:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса поселка и прилегающих территорий;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  структуры;

- реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- формирование территории нового индивидуального жилищного строительства  на  юго-востоке Юртинского городского поселения;

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- основными транспортно-планировочными осями в меридиональном направлении будут ул. Белинского, ул. Советская;

- основными транспортно-планировочными осями в широтном направлении будут улицы ул. Путевая, ул. Ленина и ул. Дружбы;

- реконструкция существующей сети улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами села;

- основной планировочный центр  формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- формирование зон рекреационного назначения на севере  и  на западе территории,  в зонах развития общественно-деловых объектов;

- формирование рекреационных территории за счет создания системы скверов и озелененных территорий.

На базе вышеизложенного планировочного подхода  разработаны:

- предложения по функциональному зонированию территории с учетом сложившегося землепользования;

- предложения первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры р.п. Юрты с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом рассматривается территориально-планировочная организация поселка в проектируемых границах, в составе одного селитебного образования, связанного с общественным центром поселка улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

В состав селитебной территории входят жилая территория, территория общественно-делового назначения с объектами и учреждениями социально-бытовой инфраструктуры, территории производственно-коммунального назначения, рекреационные территории.

Дальнейшее развитие поселка возможно за счет уплотнения территории, а также небольших территориальных ресурсов  в юго-восточной  части поселка, на незастроенных территориях.

В связи с этим предлагается реконструировать сложившуюся в этой части поселка улично-дорожную сеть, привести ее в соответствие с планировкой застроенных территорий поселка.

Помимо этого необходимо освободить данные территории от хаотично расползающихся участков под ЛПХ.

Формирование территории рекреационного назначения возможно на севере  и на западе территории, в зонах развития общественно-деловых объектов, а также за счет создания системы скверов и озелененных территорий.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

С целью совершенствования и развития функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида (для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон;

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории  поселения:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя  усадебную застройку (индивидуальную и  многоквартирную, малоэтажную многоквартирную (1-3 этажа)).

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на юго-востоке, на пустующих незастроенных территориях поселка.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре и подцентрах;

- резервные территории (за расчетный срок)   -  территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 4,3 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать  53 человека.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено на основе имеющейся общественно-деловой зоны поселка,  зоны образовательных учреждений,  зоны административно-делового назначения, зоны объектов здравоохранения.

Общественно-деловая зона получит развитие в западной части территории – на ул. Клубная, в центральной части – на ул. Матросова, в юго-восточной части – на ул. Ленина, на севере – на ул. Трактовая.

Существующий комплекс общественных зданий, возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, размещаемыми на свободных территориях.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной деятельности поселения составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие  в промышленной  зоне поселка, предлагается сохранить на этих же площадках.

Генеральным планом предусмотрено включение территорий производственно-коммунального назначения, расположенных к югу и северу от существующих границ поселения, в проектируемую территорию, за счет изменения границы поселения.

Генеральным планом предлагаются резервные территории (за расчетный срок) – территории для развития зоны производственного использования, расположенные к югу и северу от границ р.п. Юрты.

Территория, расположенная на юге имеет размер 9 га на севере - 32, 9 га.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- системы скверов и озелененных территорий.

Формирование зон рекреационного назначения проектом предлагается   на севере и на западе территории, в зонах развития общественно-деловых объектов.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих и создание новых объектов инженерно-транспортной инфраструктуры   на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территорию кладбища.

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территории  кладбища.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя часть территории реки Черемховая на севере поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этой  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей,  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

- санитарные разрывы от ж\д;

- санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- заболоченные территории.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у поселения территориальных ресурсов недостаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом предлагается изменение границ поселения в связи с включением в его границы территорий производственно-коммунального назначения, расположенных к югу и северу от существующих границ поселения.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На 1-ую очередь:

- строительство АГЗС;

- строительство эстакады через железную дорогу.

- капитальная реконструкция ул. Бульварная, ул. Советская, ул. Путевая, ул. Крупской, ул. Дружбы, ул. Ленина;

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту дорог и пешеходных тротуаров.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- организация регулирования перекрестков;

- строительство гаражных комплексов;

- организация автостоянок;

- оптимизация сети внутрипоселковых маршрутов автобусов;

- организация и диспетчеризация услуг автобусов и маршрутных такси, предоставляющихся в пределах населенного пункта и соседних муниципальных образований.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенного пункта в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для экстренной медицинской помощи, для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций, нужд рекреации. Ее создание предлагается на границе с землями Половино-Черемховского сельского поселения.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения р. п. Юрты предлагается: реконструкция существующих водозаборных сооружений с оборудованием их установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды; реконструкция (замена)  изношенных водопроводных сетей; строительство новых водопроводных сетей из современных материалов; организация ЗСО водозаборов.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Предлагаются следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения бытовых стоков от р. п. Юрты: строительство очистных сооружений полной биологической очистки ориентировочной проектной производительностью 1000 м3/сут; строительство новой КНС; реконструкция (замена) самотечных и напорных трубопроводов канализации.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

Мероприятия по санитарной очистке

Предлагается дальнейшее использование существующей свалки ТБО р. п. Юрты с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.  Администрации муниципального образования  необходимо получить лицензию на использование данной территории для утилизации отходов.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по электроснабжению

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении»;

- обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- в соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по теплоснабжению

Основным решением для обеспечения теплом потребителей  Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» является реконструкция и модернизация существующих котельных, реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается   в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи.

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждениях, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России».

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Рост уровня телефонизации населения должен достигнуть 45 аппаратов/100 человек.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- разработать проекты зон особого использования, там, где они ещё не разработаны (водоохранные зоны источников водоснабжения, СЗЗ от пруда отстойника и т.д.);

- организовать мониторинг состояния подземных вод, используемых для водоснабжения;

- заменить и отремонтировать водопроводные сети с высоким процентом износа, с тем, чтобы избежать утечек из водонесущих коммуникаций и замедлить процесс подтопления территории, а также улучшить качество подземных вод, используемых населением;

- для улучшения качества питьевой воды из имеющихся в наличии 11 водозаборных скважин, необходимо заменить 7, которые находятся в эксплуатации от 25 лет до 40 лет и выработали свой ресурс;

- для улучшения обеспечения качественной водой необходимо развивать централизованное водоснабжение населения частного сектора, для чего необходимо провести ремонт водоразборных колонок (не менее 5 шт) и проложить новые водопроводные сети по улице Ленина (300 м) и ул. Октябрьская (200 м);

- использовать технологию очистки и обеззараживания стоков, обеспечивающую санитарную и экологическую безопасность жителей поселка;

- разработать проект норм ПДС (предельно-допустимых стоков), осуществлять постоянный производственный лабораторный контроль за составом стоков;

- для улучшения санитарного состояния территории заменить  канализационные трубы, пришедшие в негодность;

- постоянно проводить работы, связанные с благоустройством и озеленением территории;

- улучшить качественное состояние деревьев и кустарников;

- провести на рассматриваемой территории инженерно-геологическую и инженерно-экологическую съёмку, без современных материалов которых невозможен достоверный прогноз взаимодействия вновь создаваемых сооружений и  окружающей среды;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- содействовать проведению природоохранных мероприятий;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

- Формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- организация переработки отходов деревообработки;

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- реконструкция объектов социальной инфраструктуры;

- строительство детского сада в р.п.Юрты на 160 мест;

- строительство детского сада в р.п.Юрты на 50 мест;

- строительство школы в р.п.Юрты на 150 мест;

- строительство школы в р.п.Юрты на 50 мест;

- создание молочных кухонь в  р.п.Юрты;

- строительство спортивного зала в  р.п.Юрты;

- строительство клуба в р.п.Юрты на 200 мест;

- строительство гостиницы в р.п.Юрты на 30 мест;

- строительство бани (баня сгорела в 2003 году, такой объект необходим при малоблагоустроенном жилом фонде);

- открытие розничного рынка;

- реконструкция и ввод в эксплуатацию бассейна;

- капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах по решению общих собраний собственников помещений;

- привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог; капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием; реконструкция ул. Бульварная, ул. Советская, ул. Путевая, ул. Крупской, ул. Дружбы, ул. Ленина;

- строительство эстакады через железную дорогу;

- строительство АГЗС;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с оборудованием их установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды; реконструкция (замена) изношенных водопроводных сетей; строительство новых водопроводных сетей из современных материалов; организация ЗСО водозаборов;

- замена семи водозаборных скважин (в эксплуатации от 25 до 40 лет и выработали свой ресурс).  Для улучшения водоснабжения населения частного сектора,  необходим ремонт водоразборных колонок (не менее 5 шт.) и прокладка водопроводных сети по улице Ленина (300 м) и ул. Октябрьская (200 м);

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки ориентировочной проектной производительностью 1000 м3/сут; строительство новой КНС; реконструкция (замена) самотечных и напорных трубопроводов канализации;

- проектирование и строительство новой линии электропередач и трансформаторной подстанции для бесперебойной подачи электрической энергии в котельную (19,2 млн. руб.);

- строительство четырех ТП(2х630кВА), ТП(1х630кВА), питание  предусмотреть от ПС «Юрты» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- строительство трех ТП(2х400кВА), питание  предусмотреть от ПС «Юрты» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

- замена ветхих водопроводных сетей из-за износа (13,2 млн. руб.);

- проектирование и реконструкция новых очистных сооружений (19,0 млн. руб.);

- проектирование и реконструкция центральной котельной с частичным переводом на твердое топливо (80,4 млн. руб.);

- ремонт тепловых сетей для уменьшения сверхнормативных потерь теплоэнергии (30,6 млн. руб.);

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемой территории захоронения ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и озеленению населённого пункта;

- выявление памятников археологии и постановка их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

- рассмотреть предложение настоящего Генерального плана о расширении границ центра поселения.

7. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, населенного пункта | Площадь (ориентировочная) функциональной зоны и зоны размещения объекта, га | Объекты, планируемые к размещению, реконструкции, капитальному ремонту, их основные характеристики | Очередность реализации мероприятий (1 очередь, расчетный срок) | Виды выполняемых работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального значения | регионального значения | местного значения |  |  |
| 1 | Жилая зона, в т.ч. |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 375,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная и многоквартирная застройка | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | жилые дома - усадебная индивидуальная и многоквартирная застройка | расчетный срок | строительство |
| 2 | Общественно-деловая зона |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | п.г.т. Юрты |  |  |  | детский сад на 160 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | детский сад на 50 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | школа на 150 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | школа на 50 мест | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | клуб на 200 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | клуб на 200 мест | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | гостиница на 30 мест | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | баня | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | плоскостные спортивные сооружения | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | спортивный зал | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | бассейн | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | розничный рынок | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | малые предприятия по оказанию бытовых услуг (парикмахерские, бани-прачечные , и др.) | расчетный срок | строительство |
| 3 | Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 86,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона производственного использования |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 134,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 13,9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 28,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | четыре ТП(2х630кВА), ТП(1х630кВА) | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | три ТП(2х400кВА) | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | 7 водозаборных скважин | 1 очередь | бурение |
|  |  |  |  |  | водозаборные сооружения | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | очистные сооружения | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | КНС | 1 очередь | строительство |
|  |  |  |  |  | очистные сооружения | расчетный срок | строительство |
|  |  |  |  |  | центральная котельная | 1 очередь | реконструкция |
|  |  |  |  |  | ул. Бульварная, ул. Советская, ул. Путевая, ул. Крупской, ул. Дружбы, ул. Ленина; | 1 очередь | капитальная реконструкция |
|  |  |  |  |  | АГЗС | 1 очередь | строительство |
| 7 | Зона специального назначения |
|  | Юртинское МО "Юртинское ГП " | 7,0 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Данные получены путем проведения обмеров проектируемых зон